Программа курсов повышения квалификации

«Микропроцессорная защита «Сепам»

32 часа

Ознакомление с гаммой устройств Sepam и их техническими характеристиками, изучение принципов работы цифровых защит Sepam, приобретение навыков практической работы с этими устройствами.

Содержание курса

День 1.

Принципы работы цифровых устройств защиты:

- Структура микроконтроллера (ОЗУ, ПЗУ, АЛУ, АЦП, ЦАП).

- Определение амплитуды и фазы синусоидального сигнала.

Функциональные возможности и технические характеристики Sepam (сравнение возможностей серий 20, 40 и 80):

- Функции измерения.

- Функции защиты.

- Функции управления и контроля.

- Функция осциллографирования событий.

- Функция связи.

День 2.

Выбор модели Sepam в зависимости от выбранного плана защиты установки:

- Исходные условия: возможности серий 20, 40 и 80 (по контролируемым параметрам, по возможности программирования).

- Таблица выбора Sepam 1000+. Возможности защиты конкретного оборудования, сравнение возможностей серий 20, 40 и 80.

Персонализация Sepam, принципы построения логики управления:

- Параметрирование Sepam с помощью программы SFT2841.

- Изучение редактора логических уравнений Sepam 1000+. Редактор логических уравнений.

Коммуникационная сеть на основе протокола MODBUS. Аппаратная реализация.

Структура формата COMTRADE. Формат текстового файла осциллограмм.

Практические занятия. Работа с Sepam 1000+ серий 20, 40, 80.

День 3.

- Знакомство с работой микроконтроллера. Программирование микроконтроллера.

- Интерфейс подключения Sepam: оперативное питание, входные сигналы (входы напряжения, входные трансформаторы, логические входы, логические выходы).

- Изучение интерфейса управления устройств Sepam (кнопки управления, содержание экранов).

- Интерфейс программы SFT2841: Основные характеристики.

- Параметрирование защит.

- Матрица управления.

- Параметрирование функций.

День 4.

- Эксплуатация (диагностика Sepam, измерения, диагностика сети, диагностика аппаратуры, аварийные сообщения, запись осциллограмм).

- Получение навыков осциллографирования и работы с осциллограммами (программа SFT2826).

- Программа моделирования логических уравнений.

- Работа Sepam в физической модели «Защита линии электропередачи».

- Измерение характеристик срабатывания Sepam с помощью микропроцессорного устройства «Ретом» (измерение тока срабатывания, времени срабатывания, кривой время\ток).

- Основные неисправности Sepam 1000+ и способы их устранения.

Используемое оборудование и программные средства:

Sepam 1000+, SFT2826, SFT2841, Программа моделирования логических уравнений, торы ячеек КРУ, устройства проверки сложных защит «Ретом», физическая модель «Защита линии электропередачи».

Продолжительность: 4 дня, 50% – теоретические сведения, 50% – практические занятия.

Рекомендуемая квалификация слушателей: знание основ релейной защиты, навык работы на ПК.

Проректор по ИП ФГБОУ

ВПО «КГЭУ»				Д.Ф. Губаев